1.0	Einsteigschächte Tiefe…..m

Einsteigschächte, lichte Weite 1000mm (1200/1500)

nach DIN EN 1917 für erdverlegte Abwasserkanäle,

aus Betonfertigteilen nach DIN 4034-1 Typ 2 absolut kompatibel,

System ecoLiner® o. glw.

kreisrunde Ausführung, liefern und einbauen, bestehend aus:

Schachtunterteil SU-M kpl.15cm Wandstärke,

Gerinne scheitelhoch, geradlinig,

Neigung der Auftrittsflächen 1:20,

Gerinneausbildung: Kanalklinker Hamburger Format

Bermenausbildung: Kanalklinker Hamburger Format

incl. je 1 Anschluß für Einlauf u. Auslauf

Rohranschlüsse gelenkig in der Schachtwand,

incl. Dichtringe/Steckmuffen/integrierte Dichtungen

für anzuschließende Rohre:

DN Zulauf	………..

DN Ablauf	………..

anzuschließende Rohrart:.................................

Schachtoberteile nach DIN 4034-1 Typ 2 System ecoLiner® o. glw.

bestehend aus:

Schachtringen mit Muffe SR-M System ecoLiner®,

(12cm Wandstärke DN 1000; 50cm o.75cm o. 100cm Bauhöhe,

absolut kompatibel zu DIN 4034-1 Typ 2)

Schachthals SH-M 12cm Wandstärke DN 1000/625;  60cm o. 85cm Bauhöhe,

oder Abdeckplatte AP-M-S DN1000/625 o. 800 Öffnung

für SLW 60 (bei niedriger Bauhöhe)

Fugendichtung der Muffen zwischen allen Schachtbauteilen

mit werkseitig in der Muffe fest eingebauten Gleitdichtungen

aus Elastomeren dichter Struktur nach DIN 4060/DIN EN 681,

incl. werkseitig fest eingebautem Lastausgleich

System ecoLiner® (absolut kompatibel zu DIN 4034-1 Typ 2)

max. 1 Auflagerring nach DIN 4034-1 Typ 2 verschiebesicher,

Bauhöhe ist jew. Sohle Auslauf bis OK Auflagerring

OHNE STEIGEISEN

1.1	Zulage Gerinne gekrümmt

Schacht lichte Weite............mm

1.2	Zulage Seitenzulauf im Gerinne,

DN...............

Schacht lichte Weite ..........mm

1.3	Zulage Gefälle im Gerinne eingebaut

Schacht lichte Weite............mm

Gerinne DN ...............

Gefälle je 	10cm

Max.  		40cm

1.4	Zulage Dimensionswechsel mit Gerinnereduzierung

DN............../DN...............

Schacht lichte Weite ..........mm

1.5 	Begu-Schachtabdeckung ..........................

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Laage OT Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |