# Ausschreibungstext vollbiologische Kleinkläranlagen

# nach DIN 4261-2 & EN 12566-3 mit allgemeiner

# bauaufsichtlicher Zulassung 4-16 EW

# Typ Hacon SBR-P .......... EW in einem Zweikammer-

# Behälter (Volumen ....... m³)

Kleinkläranlage mit Abwasserbelüftung DIN 4261, Teil 2 und

EN 12566, als SBR-Anlage zur biologischen Behandlung

häuslichen Schmutzwassers, aus Betonfertigteilen nach DIN

4034, Teil 2, Beton C35/45wasserdicht, mit gelenkigen Rohr-

anschlüssen, mit Verbindungsleitungen innerhalb der Anlage,

einschl. Einstiegöffnung zur Wartung, oder gleichwertig,

Zur Reinigung von häuslichem Abwasser nach dem SBR-

Verfahren.

Reinigungsleistung gemäß Abwasserverordnung - AbwV :

CSB ( 150 mg/l

BSB (   40 mg/l

- Zweikammer-Stahlbetonbehälter Typ  Hacon SBR-P .............

- Ringbauweise o. (Vormontiert Anschlussfertig)   bitte wählen!!

- Anschlüsse im Zu- und Ablauf DN 150

- Schachtaufbau nach DIN 4034 Teil 2

- mit Konus und Abdeckung Klasse A15 aus Beton, begehbar

- Innendurchmesser:				...............cm

- Außendurchmesser:				...............cm

- Gesamteinbautiefe:				...............cm

- Zulauftiefe von OKD: 				...............cm

- Standardablauftiefe:				...............cm

- Schwerstes Einzelteil:				...............kg

- Gesamtgewicht:				...............kg

Technische Ausrüstung mit bauaufsichtlicher Zulassung

4 – 16 EW Trennwand Einbausatz, bestehend aus:

- Tragrahmen aus PE und Edelstahl

- Tauchmotorbelüfter für den Lufteintrag

- Tauchmotorpumpe für den Klarwasserabzug

- Tauchmotorpumpe für die Beschickung und

den Überschussschlammabzug

- Tauchrohr mit Beschickungsschlauch und

Bogen für die Beschickung

(Kommunizierende Röhre)

- Schwimmerschalter

- Anschlusskabel Standard 15 m mit Spezialstecker

zum verbinden mit der Steuerung

- Zubehör elektrisch:

Steuergerät K-Pilot 8.3

230 V für die Innenaufstellung IP 54

incl. Befestigungsmaterial

Weiteres Zubehör:

PVC Spiralschlauch für den Ablauf,

Länge 3,0 m, Ø 25mm

Befestigungsmaterial

Betriebsbuch

Hinweisschild für die Entleerung der Vorklärung

Probenahmeflasche mit Deckel und Halter

Alle Verbindungsleitungen (Zu-Ablauf, Elektroleitungen und

Entlüftungsrohre)

sind bauseits herzustellen.

Anlage frei Baustelle geliefert

Entladung Ringbauweise Inklusive				_______         _________           __________

Entladung Vormontierte Anlagen exklusive

Leistung separat ausschreiben!

Verschiedene Zulagen Alternativ:

-Zulage Konus und Abdeckung in Kl. B 12,5 to			_______          _________           _________

-Zulage Konus und Abdeckung in Kl. D 40 to			_______          _________           _________

-Zulage Kunststoffsäule für Außenaufstellung			_______          _________           _________

-Zulage Behälter mit Auftriebssicherung				_______          _________	  _________

-Zulage Einweisung und Inbetriebnahme nach

bauseits erfolgter Montage der Grube 				_______          _________  	  _________

-Zulage Einbaukosten(setzen der Betonteile, Fugenab-

dichtung bauseits) in Vorhandene Grube			_______          _________	  _________

Typ:			Hacon gemäß Blatt K 7, K 8 und K 9

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |