# Ausschreibungstext vollbiologische Kleinkläranlagen

# nach DIN 4261-2 & EN 12566-3 mit allgemeiner

# bauaufsichtlicher Zulassung 4-16 EW

# Typ Hacon SBR-V .......... EW in einem Zweikammer-

# Behälter (Volumen ....... m³)

Kleinkläranlage mit Abwasserbelüftung DIN 4261, Teil 2 und

EN 12566, als SBR-Anlage zur biologischen Behandlung

häuslichen Schmutzwassers, aus Betonfertigteilen nach DIN

4034, Teil 2, Beton C35/45wasserdicht, mit gelenkigen Rohr-

anschlüssen, mit Verbindungsleitungen innerhalb der Anlage,

einschl. Einstiegöffnung zur Wartung, oder gleichwertig,

Zur Reinigung von häuslichem Abwasser nach dem SBR-

Verfahren.

Reinigungsleistung gemäß Abwasserverordnung - AbwV :

CSB ( 150 mg/l

BSB (   40 mg/l

- Zweikammer-Stahlbetonbehälter Typ  Hacon SBR-V .............

- Ringbauweise o. (Vormontiert Anschlussfertig)   bitte wählen!!

- Ohne Elektrische, mechanische und bewegliche Teile in der

Grube

- Anschlüsse im Zu- und Ablauf DN 150

- Schachtaufbau nach DIN 4034 Teil 2

- mit Konus und Abdeckung Klasse A15 aus Beton, begehbar

- Innendurchmesser:				...............cm

- Außendurchmesser:				...............cm

- Gesamteinbautiefe:				...............cm

- Zulauftiefe von OKD: 				...............cm

- Standardablauftiefe:				...............cm

- Schwerstes Einzelteil:				...............kg

- Gesamtgewicht:				...............kg

- Technische Ausrüstung mit bauaufsichtlicher Zulassung

- Beschickungsheber, Ablaufheber und Überschussschlamm-

heber als Mammutpumpen aus HT, ohne Schwimmerschalter

- Belüfterbalken und Fallrohr aus abwasserbeständigem V2A-

Edelstahl

- Membrantellerbelüfter oder Rohrbelüfter (Membran aus

EPDM, feinperforiert)

- Tauchfolien und Befestigungsmaterial

- Luft- und körperschallisolierter Maschinenschrank mit

Magnetventilen,

- Anlagensteuerung Typ Klaro ZK-plus und wartungsarmen

Luftverdichter

- zur Aufstellung in einem trockenen, staubfreien und gut belüf-

tetem Raum

- Unterlasterkennung über Drucksensor, Kein Schwimmer!

- Schutzklasse IP 54

- Mikroprozessorsteuerung mit voreingestellten Arbeitstakten,

- Betriebsstundenzähler, wahlweise Hand- und Automatikbetrieb,

- Ferienbetriebsfunktion, quittier barer optischer und akustischer

Störmeldung,

- potentialfreiem Kontakt für externe Störmeldung

- Betriebsbuch

- Viererschlauchleitung in verschiedenen Farben a 20m

- Integrierte Probenahme

Alle Verbindungsleitungen (Zu-Ablauf, Elektroleitungen und

Entlüftungsrohre)

sind bauseits herzustellen.

Anlage frei Baustelle geliefert

Entladung Ringbauweise Inklusive				_______         _________           __________

Entladung Vormontierte Anlagen exklusive

Leistung separat ausschreiben!

Verschiedene Zulagen Alternativ:

-Zulage Konus und Abdeckung in Kl. B 12,5 to			_______          _________           _________

-Zulage Konus und Abdeckung in Kl. D 40 to			_______          _________           _________

-Zulage Kunststoffsäule für Außenaufstellung			_______          _________           _________

-Zulage Klarwasserabzugspumpe				_______          _________	  _________

-Zulage Behälter mit Auftriebssicherung				_______          _________	  _________

-Zulage Einweisung und Inbetriebnahme nach

bauseits erfolgter Montage der Grube 				_______          _________  	  _________

-Zulage Einbaukosten(setzen der Betonteile, Fugenab-

dichtung bauseits) in Vorhandene Grube			_______          _________	  _________

Typ:			Hacon gemäß Blätter K 6, K 7 und K9

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |