1,0 	Winkelstützen , Lastfall 2, gemäß DIN EN

206-1, DIN 1045 1,2,4 C 35/45 Betondeckung C nom

5 cm liefern und gemäß Herstellerangaben fachgerecht

einbauen. Außenfläche: Sichtbetonklasse SB 2,

Kopf und Seitenfläche gefast.

Expositionsklassen:	XC4, XD3, XS3, XF3, XA2, XM2

(bei Bedarf XF 4 möglich)

Höhe:			....... cm

Wanddicke:		12,5 cm

Fußlänge:		....... cm

Baulänge:		50 oder 100 cm

______         ________         ________

1,1	Zulage Innenecke

Höhe:			.......... cm

______         ________         ________

1,2	Zulage Außenecke

Höhe:			.......... cm

______         ________         ________

Typ:				Hacon gemäß Blatt W 1, 2

Unsere Versetz-Empfehlungen (Blatt W 3) für

Winkelstützen sind zu beachten.

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Laage OT Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |